## Slide 1: OpenWrt/LEDE开发和使用过程中的那些事儿 记录ls1043ardb/ls1012ardb等layerscape平台加入LEDE的开发过程
江玉棠
2017.01

## Slide 2: 内容
OpenWrt/LEDE介绍
OpenWrt/LEDE下载、配置、编译、烧写
相关源代码功能、结构介绍
如何增加一个新的平台/目标/设备
如何修改flash分区大小
开发和使用过程中遇到的那些坑
一些典型应用场景

## Slide 3: OpenWrt/LEDE介绍
OpenWrt是一个高度模块化、自动化的嵌入式Linux发行版（主流路由器固件有 dd-wrt,tomato,openwrt三类），拥有强大的网络组件和扩展性，常常被用于工控设备、电话、小型机器人、智能家居、路由器以及VOIP设备中。 同时，它还提供了很多已编译好的软件，囊括从工具链(toolchain)，到内核(linux kernel)，到软件包(packages)，再到根文件系统(rootfs)整个体系。

## Slide 4: OpenWrt/LEDE介绍
当年Linksys使用Linux开发了某款WiFi产品，被人发现后要求公开其源码。当Linksys释放 WRT54G/GS 的源码后，网上出现了很多不同版本的 Firmware 去增强原有的功能。OpenWrt也是由此发展而来。
2016年5月，演化产生了LEDE: The LEDE project is a Linux-based, embedded meta-distribution based on OpenWrt, targeting a wide range of wireless SOHO routers and non-network devices. LEDE is an acronym for “Linux Embedded Development Environment”. 目前，绝大部分原OpenWrt的开发者都转到了LEDE社区，下面分别是OpenWrt和LEDE的官方网站：
www.openwrt.org
www.lede-project.org
订阅邮件：
https://lists.infradead.org/mailman/listinfo/lede-dev
https://lists.openwrt.org/cgi-bin/mailman/listinfo

## Slide 5: OpenWrt/LEDE下载
OpenWrt/LEDE在各自网站上都有maillist，也存有git管理的源代码：
git://git.openwrt.org/openwrt.git
https://git.lede-project.org/source.git
为了更方便的管理源代码，现在都迁移到了github上：
https://github.com/openwrt/openwrt.git
https://github.com/lede-project/source.git
以LEDE为例，通过git下载源代码（事先安装git软件包，后续命令都在非root用户下执行）：
git clone https://github.com/lede-project/source.git

## Slide 6: OpenWrt/LEDE配置
在一个新安装的Ubuntu系统上第一次运行make menuconfig，可能会提示缺少某些软件包，按照提示安装它们，例如：
sudo apt-get install zlib.
sudo apt-get install openssl.
安装完成必要的软件包之后再继续运行
make menuconfig

## Slide 7
Target System (NXP Layerscape) --->
(X) NXP Layerscape
Subtarget (layerscape 64b boards) --->
(X) layerscape 64b boards
( ) layerscape 32b boards
Target Profile (Default Profile) --->
( ) Multiple devices
(X) Default Profile
( ) ls1012ardb-64b
( ) ls1043ardb-64b

## Slide 8
Global build settings --->
Binary stripping method (none) --->
(X) none
( ) strip
( ) sstrip
[ ] Package the LEDE-based Toolchain
Boot Loaders --->
<*> uboot-layerscape-64b-ls1012ardb
<*> uboot-layerscape-64b-ls1043ardb
Firmware --->
<*> fman-layerscape-ls1043ardb
<*> ppfe-ls1012ardb
<*> rcw-layerscape-ls1012ardb
<*> rcw-layerscape-ls1043ardb

## Slide 9
Target Profile中默认打开Default Profile，此时将会同时编译ls1012ardb-64b和ls1043ardb-64b的固件。也可以单独选中其中一个，那么将只编译选中的那个目标固件。
OpenWrt/LEDE在make的时候将会自动清理精剪可执行文件，这将导致ls1012ardb的ppfe网络驱动的固件被破坏，所以在编译ls1012ardb之前，必须选中CONFIG_NO_STRIP=y：Binary stripping method (none)
OpenWrt/LEDE允许手工打开或者关闭package，但这些package对target默认设定的package依赖打开规则只在第一次make menuconfig时有效，一旦保存过一次之后，再切换不同target，往往不同target所默认的package依赖打开将失效。
若选中了[ ] Package the LEDE-based Toolchain，将会在编译完成的bin目录下存放一个toolchain压缩包，在引用该toolchain时需要指定一个工作目录参数STAGING_DIR=

## Slide 10: OpenWrt/LEDE编译
在多核处理器环境下，为了加快编译的过程，可以使用make -j[N]参数，例如：
make -j20
在编译出现错误的时候，会提示执行下面的命令：
make -j1 V=s
-j1表示只开一个编译进程，V=s表示显示编译的每一个详细命令，这时将会打印出在哪里出错，方便定位出错原因。

## Slide 11
在进行32b/64b的开发中，会经常在32b/64b这两个subtarget之间切换编译，每次编译的中间结果不清理。此时在已有代码没有问题的情况下，间或遇到上一次64b编译出来的固件正常运行，而经过切换32b编译、再切换回64b编译后，却在固件的kernel启动过程中遇到莫名其妙的死锁。 怀疑OpenWrt/LEDE在增量编译或者不同target之间切换时，有些工作处理的不严密。
遇到此类问题，可以在每次编译前先清理一下工作目录的中间结果：make clean。然后再重新make编译。

## Slide 12
编译的一些中间结果（rcw、uboot、fman、kenrel、rfs image、kernel source and dtb等等）在这里：
build_dir/target-aarch64_armv8-a_musl-1.1.15/linux-layerscape_64b/
根文件系统目录在这里：
build_dir/target-aarch64_armv8-a_musl-1.1.15/root-layerscape/
各种package等在这里：
build_dir/target-aarch64_armv8-a_musl-1.1.15
最终的64b的target固件在这里：
ls –l bin/targets/layerscape/64b/
lede-layerscape-64b-ls1012ardb-squashfs-firmware.bin
lede-layerscape-64b-ls1043ardb-squashfs-firmware.bin

## Slide 13: OpenWrt/LEDE烧写
lede-layerscape-64b-ls1012ardb-squashfs-firmware.bin
lede-layerscape-64b-ls1043ardb-squashfs-firmware.bin
这些固件都是完整的flash 镜像文件，是由rcw、uboot、uboot env、fman、dtb、kernel、rfs等按照各自分区位置拼接填充而成，并且都在各自的uboot env中也根据分区表事先设定好了各自的启动bootargs，可以在uboot环境下直接从目标开发板flash的0偏移地址开始烧写，烧写完后reset就自动从uboot启动到kernel进而进入OpenWrt/LEDE的根文件系统。

## Slide 14
ls1012ardb的qspi flash和jffs2有个冲突还未解决，会导致jffs2格式的文件系统启动后极不稳定报错，所以qspi flash的开发板都做成了ext4格式的根文件系统
ls1012ardb的qspi flash性能较慢，烧写过程较长，目前32M的firmware烧写过程大约需要八、九分钟

## Slide 15: 相关源代码功能结构介绍
bin/ --编译好的目标固件
build_dir/ --编译中间结果
config/ --配置菜单
dl/ --下载的各种packages
docs/ --说明文档
include/ --全局变量、宏定义、函数
package/ --各类软件包的下载编译的源代码、配置和脚本
scripts/ --各种工具脚本
staging_dir/ --编译中间结果
target/ --各类平台的源代码、配置和脚本
tmp/ --编译过程的临时文件夹
toolchain/ --各类toolchain的源代码、配置和脚本
tools/ --各类工具的源代码、配置和脚本
Notes: 标红色的是几个开发过程中需要经常要进去打开瞧一眼代码和文件的目录：include/下面存放了大量定义好的变量和函数脚本，基本上常见的需要实现的功能都在该目录下有例程可用；最重要的是target/，各种平台target的源代码、配置和脚本等都在target/linux/下，ls1043/ls1012的相关支持代码就存放在了target/linux/layerscape/目录下；package/下也存放着另外几个必须用到的相关软件包代码：

## Slide 16
package/下也存放着另外几个必须用到的相关软件包代码：
package/boot/uboot-layerscape
package/boot/uboot-layerscape-32b
package/firmware/rcw
package/firmware/fman-ucode
package/firmware/ppfe-firmware
package/firmware/mc-binary

## Slide 17
target/linux/layerscape/Makefile
target/linux/layerscape/patches-4.4/
target/linux/layerscape/config-4.4
target/linux/layerscape/64b/
target/linux/layerscape/64b/target.mk
target/linux/layerscape/64b/profiles/00-default.mk
target/linux/layerscape/64b/config-default
target/linux/layerscape/32b/
target/linux/layerscape/image/Makefile
target/linux/layerscape/modules.mk
target/linux/layerscape/base-files/etc/rc.local
Notes: 结合具体的代码介绍每个文件和目录

## Slide 18: 如何增加一个新的平台/目标/设备
增加一个新的layerscape平台到OpenWrt/LEDE，主要包括kernel的移植、uboot的移植、其它固件的准备、加入到已有平台架构的代码修改和增加。其中最重要的是kernel的移植。
本节将以OpenWrt/LEDE已经存在ls1043的代码架构为基础，详细描述新增ls1012支持时，如何修改和增加哪些相关代码。

## Slide 19: kernel的移植
目前OpenWrt/LEDE主要的kernel支持版本是4.4，ls1012 SDK release的kernel版本是4.1. 移植的目标就是把SDK release中ls1012ardb相关的平台和驱动patch正确的打入OpenWrt/LEDE kernel base。
ls1012ardb相关的平台和驱动patch，主要包含了dts、qspi flash、32bit等部分，中断、PCIE、USB、IFC等部分已经在先期的ls1043中移植过，并且部分可以直接使用。

## Slide 20: 获得OpenWrt/LEDE kernel base的两个方法
方法一：
选择并编译完ls1043 target之后，会在build_dir/target-aarch64_armv8-a_musl-1.1.15/linux-layerscape_64b/linux-4.4.27/目录留下完整的OpenWrt/LEDE kernel base，把该目录复制出来当做移植工作目录就可以，而且默认的.config也在有了。该方法简便，但获得的kernel base并非git管理，只是一个源代码的目录。
方法二：
之前曾经跟踪了一下OpenWrt/LEDE make的过程，记录了它下载kernel package然后复制进去一些OpenWrt/LEDE相关文件和打patch的过程。 可以通过执行make -j1 V=s的log打印信息来获得该过程。

## Slide 21: uboot的移植
uboot有两个package，分别是：
package/boot/uboot-layerscape --源代码形式
package/boot/uboot-layerscape-32b --binary文件形式
源代码形式的uboot移植方法与kernel类似
因为32b的uboot是由64b的toolchain编出来的，经过社区讨论决定，32b的uboot可以事先编译好，放到github网站，然后通过下载固件package的方式在OpenWrt/LEDE make 32b SUBTARGE时拉到本地参与固件的编译，这样就绕过了32b toolchain不能编译uboot的问题。
Notes: package/boot/uboot-layerscape
package/boot/uboot-layerscape-32b
结合两种uboot package里的Makefile讲解

## Slide 22: 其它固件的准备
ls1012除了rcw之外，还有ppfe是其单独需要的，这些固件的处理方式类似于binary形式的uboot-layerscape-32b，可以参考已有代码的处理方式，此处不再冗述。
package/firmware/rcw/Makefile
package/firmware/fman-ucode/Makefile
package/firmware/ppfe-firmware/Makefile

## Slide 23: 加入到已有平台代码架构
在进行完前面的kernel、uboot、packages准备工作之后，最重要的就是在target/linux/layerscape下增加ls1012相关的支持代码

## Slide 24
target/linux/layerscape/64b/profiles/00-default.mk
DEFAULT_PACKAGES+= \
rcw-layerscape-ls1043ardb uboot-layerscape-$(SUBTARGET)-ls1043ardb \
fman-layerscape-ls1043ardb \
rcw-layerscape-ls1012ardb uboot-layerscape-$(SUBTARGET)-ls1012ardb \
kmod-ppfe ppfe-ls1012ardb

## Slide 25
target/linux/layerscape/base-files/etc/rc.local
# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
modprobe pfe.ko
exit 0

## Slide 26
target/linux/layerscape/config-4.4
CONFIG_MTD_SPI_NOR=y
CONFIG_SPI_FSL_QUADSPI=y
增加kernel config选项后再去编译时，有时候会报错终止，再次运行make -j1 V=s时，会出现逐行确认打开或者关闭某些kernel选项的过程，此时要记录这些单独确认的选项，当进入到正常编译kernel时终止编译过程，并清理工作目录，然后把前面记录的那些选项再次加入到config-4.4或者config-default文件中去，再次重新编译，就不再出现报错终止或者逐行确认kernel选项的过程了。

## Slide 27
target/linux/layerscape/image/Makefile
define Device/ls1012ardb
DEVICE_TITLE := ls1012ardb-$(SUBTARGET)
DEVICE_PACKAGES += rcw-layerscape-ls1012ardb uboot-layerscape-$(SUBTARGET)-ls1012ardb kmod-ppfe ppfe-ls1012ardb
ifeq ($(SUBTARGET),64b)
DEVICE_DTS = freescale/fsl-ls1012a-rdb
endif
ifeq ($(SUBTARGET),32b)
DEVICE_DTS = ../../../arm64/boot/dts/freescale/fsl-ls1012a-rdb
endif
IMAGE/firmware.bin = append-ls-rcw $(1) | pad-to 1M | append-ls-uboot $(1) | pad-to 3M | \
append-ls-dtb $$(DEVICE_DTS) | pad-to 4M | append-kernel | pad-to 9M | \
append-ls-rootfs-ext4 $(1) 23M | check-size 33554433
endef
TARGET_DEVICES += ls1012ardb

## Slide 28
新加平台的过程不一定按照上述介绍的顺序，但必须首先开始于kernel移植和target/linux/layerscape/下各文件的增加和修改。固件拼接配置只包括dtb、kernel和rfs也可以，rcw和uboot可以直接使用SDK release的binary就可以，注意规划好uboot里bootargs中分区表和根文件系统的设置。

## Slide 29: 如何修改flash分区大小
用户在开发实际产品时，往往不会用到现有开发板自带的那么大容量的flash，或者根据自己的需要重新规划分区表布局，这个时候必须配套的修改两个地方：
uboot环境变量中bootargs的分区表
target/linux/layerscape/image/Makefile里的固件拼接配置，两处的各分区size定义必须保持一致。

## Slide 30: uboot环境变量中bootargs分区表的修改
在开发板启动过程中，uboot会根据启动参数的设定，从某个设定的flash位置读取dtb和kernel，然后把根文件系统挂载到指定的flash分区。以ls1012为例，它的uboot 默认环境变量的指定是在uboot源代码里的include/configs/ls1012a_common.h文件中：
#define WRTBOOT_EXT4RFS "pfe stop && sf probe 0:0 && setenv bootargs " \
"root=/dev/mtdblock5 rootfstype=ext4 noinitrd console=ttyS0,115200 " \
"earlycon=uart8250,mmio,0x21c0500 mtdparts=1550000.quadspi:1M(rcw)," \
"1M(u-boot),1M(u-boot-env),1M(dtb),5M(kernel),23M(ext4rfs),32M(user)" \
" && sf read $fdtaddr 0x300000 100000 && " \
"sf read $loadaddr 0x400000 500000 && bootm $loadaddr - $fdtaddr"

## Slide 31: target/linux/layerscape/image/Makefile固件拼接配置的修改
打开target/linux/layerscape/image/Makefile可看到Device/ls1012ardb中有如下定义：
IMAGE/firmware.bin = append-ls-rcw $(1) | pad-to 1M | append-ls-uboot $(1) | pad-to 3M | \
append-ls-dtb $$(DEVICE_DTS) | pad-to 4M | append-kernel | pad-to 9M | \
append-ls-rootfs-ext4 $(1) 23M | check-size 33554433
该固件拼接配置，与前一节uboot里bootargs的分区表定义完全对应，仅仅不包含最后32M的user分区，以便节省烧写固件的时间。

## Slide 32: 开发和使用过程中遇到的那些坑
清理工作目录
make clean
rm .config tmp –rf
rm dl/uboot* dl/rcw* dl/ppfe* dl/fman*

## Slide 33
关于kernel config选项
target/linux/layerscape/config-4.4
target/linux/layerscape/64b/config-default
target/linux/layerscape/32b/config-default
有时候在上面3个kernel配置文件里添加了某个选项之后，会发现编译出来的固件运行后还是没有打开目标配置。实际上，在OpenWrt/LEDE合并几个config文件之后，还会针对一些特定的kernel选项进行单独处理，那么前面配置文件中加入的一些选项就会被覆盖。所以在添加了配置选项之后，一定要在编译完成后的kernel源代码目录里检查一下.config里面是否真的打开或者关闭了你想操作的目标选项。

## Slide 34
清理patch内容格式的命令
patch做的再好，也可能存留一些不经意、非必要的东西在里面，OpenWrt/LEDE提供了一个命令可以重新整理target/linux/layerscape/patches-4.4/目录下的patches内容：
make target/linux/refresh V=s
整理完后可以通过git status命令查看到底有哪些patches被整理过，并可以由此生成一个新的整理patches的patch。

## Slide 35
更新安装所有软件包：
./scripts/feeds update -a
./scripts/feeds install –a
make package/symlinks
只更新安装luci：
./scripts/feeds update luci
./scripts/feeds install -a -p luci

## Slide 36
mtd写flash分区命令
OpenWrt/LEDE的kernel启动之后，可以通过mtd命令把一个文件写入到指定的flash分区，通常用于固件升级。但使用该命令写flash时一定要注意：准备写入的文件源不能放在目标flash分区上！！！可以先把文件源放在/tmp/目录下，然后再执行写入命令：
mtd -r write /tmp/xxx.bin flash_partition_name

## Slide 37
增加一个升级固件
由于ls1043和ls1012的支持patch提供了全flash镜像的固件，为了稳妥起见，防止用户烧写错了升级固件，综合考虑之后，在ls1043和ls1012的支持patch被upstream前去掉了专门用作升级固件的“firmware” 分区及其升级固件的拼接功能。若要增加这部分功能，以ls1043为例，修改两个地方：
• uboot分区表：
mtdparts=60000000.nor:1M(rcw),1M(u-boot),1M(u-boot-env),1M(fman),1M(dtb),5M(kernel),54M(rootfs),64M(otherbank),60M@0x400000(firmware)
在原有分区表基础上增加60M@0x400000(firmware)，其中60M表示分区size，@0x400000表示分区在整个flash的起始偏移地址，让该逻辑分区包含dtb、kernel和整个rootfs分区。
• target/linux/layerscape/image/Makefile拼接升级固件：
在Device/ls1043ardb原有全flash镜像固件基础上把dtb、kernel和整个rootfs分区分割出来当做升级固件，然后就可以在kernel启动之后通过mtd命令进行刷升级固件的操作了：
mtd -r write /tmp/xxx-firmware.update.bin firmware

## Slide 38
神奇精妙的OpenWrt/LEDE rootfs很值得去学习分析
OpenWrt/LEDE有些奇妙的机制：
在kernel启动到flash初始化的时候，会寻找名字叫做"rootfs"的分区，找到后会把它前面部分的squashfs格式的只读文件系统的末尾后位置自动分割，把后面剩余部分自动划分成jffs2格式的"rootfs_data"分区。
在kernel启动到挂载根文件系统时，又通过overlayfs的机制，把"rootfs_data"分区当做可写的根文件系统。
通过这些操作之后，若用户在写错了某些系统配置、破坏了已有的干净根文件系统时，只需要把"rootfs_data"分区清除一下，就回到了系统初始状态。有的OpenWrt/LEDE系统提供的长按某个键回复系统初始配置也是利用了这个机制。

## Slide 39
修改uboot源代码后如何在32b subtarget下直接引用
32b的uboot由于只能由64b的toolchain编译，目前的方案是事先编译好后，传到了github上去，然后在本地OpenWrt/LEDE编译的时候再取下来参与完整固件的拼接。这是经过OpenWrt/LEDE社区讨论确定下来目前的方案。为了方便用户自行修改uboot代码后也能在编译32b subtarget时引用uboot，请按照下面的方法处理。
在target/linux/layerscape/image/Makefile中修改append-ls-uboot函数：判断当前是64b的时候就把uboot另存它处一份，若当前是32b就从它处直接复制过来使用。编译32b之前先编译64b，这样就绕过了32b的uboot被当做了固件需要从外部下载的既定流程。示例代码如下：
15 define Build/append-ls-uboot
16 if [ 64b = $(SUBTARGET) ]; then \
17 $(CP) $(KDIR)/$(1)-$(SUBTARGET)-uboot.bin ./ ; \
18 fi;
19 if [ 32b = $(SUBTARGET) ]; then \
20 $(CP) ./$(1)-64b-uboot.bin $(KDIR)/$(1)-$(SUBTARGET)-uboot.bin ; \
21 fi;
22 dd if=$(KDIR)/$(1)-$(SUBTARGET)-uboot.bin >> $@
23 endef

## Slide 40
overlayfs:/overlay机制在rfs挂载后可能需要多等一会
flash的写操作之前通常要先擦除，擦除后的flash将是些0xff。一开始做开发时，为了用户刷固件后的写操作能节省一个擦除的动作，默认把rfs后面的空白处填充了一些0xff，这样ls1043在rfs挂载后能迅速的切换到overlay机制。后来在社区开发者的建议下用公用的接口pad-to替换，该接口填充的是0x0，结果ls1043在rfs挂载后立刻用df查询时发现overlay机制没能启动，当时还误以为哪里出了问题，后来才发现需要多等一会，因为这里有一些flash的写操作，这就需要一些额外的时间。
再后来，根据社区开发者的建议，rfs后面用pad-rootfs来做标记，而不再填充任何默认值，这样就大大减小了固件的大小。当然，这也意味着rfs挂载后也就有了更多的刷新同步过程，overlay机制启动的时间可能就更多了一些。
ls1043ardb刷了新固件第一次启动到根文件系统之后，稍微等一会就能看到下面的一条打印信息，这时候再用df命令就可以看到overlayfs机制已经运作起来了：
jffs2: notice: (1076) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.

## Slide 41
同一个device的多个固件含相同package编译时容易发生冲突
第一版ls1012因为qspi flash的问题，除了IMAGE/firmware.bin外，还提供了IMAGE/firmware.ext4.bin，当进行多任务编译时，由于同一个device的多个固件包含了相同的packages，那么这个package在同一个目录下被不同的任务分别进行清除、编译、更名等操作，就会偶尔产生冲突。解决的办法是每个device只保留一个固件，在后续的patch中已经处理了该问题：直接把ext4格式的rfs定义到ls1012的IMAGE/firmware.bin，去掉了IMAGE/firmware.ext4.bin。

## Slide 42
TCL脚本不是OpenWrt/LEDE的默认build环境支持
由于一些设计的问题，ls1012和其它某些平台的rcw/uboot需要在烧写前进行字节转换操作，这个字节转换操作是由一个TCL脚本程序处理的。这个脚本也随着patch被一并提交进了LEDE，结果社区开发者在build过程中发现了这个问题，建议用perl来重写。那个TCL脚本看起来并不复杂，学习了一下TCL和perl之后很快完成了重写，并提交了新的patch去替换原有的TCL脚本处理。

## Slide 43
OpenWrt kernel + SDK rootfs boot
开发过程中往往会遇到需要参考SDK的地方，尤其是移植kernel时要经常启动一下，这时并不适合把kernel patch加到OpenWrt/LEDE去编译整个固件，而是搭配着SDK的rootfs去尝试启动。
如果要制作itb文件，注意检查its文件里kernel和rfs的是否压缩等参数设置。
OpenWrt/LEDE的默认kernel config并不能直接启动SDK的rootfs，需要手工在OpenWrt/LEDE base的kernel中打开以下选项才行：

## Slide 44
General setup --->
[*] Initial RAM filesystem and RAM disk (initramfs/initrd) support
[*] Support initial ramdisks compressed using gzip
Device Drivers --->
Generic Driver Options --->
[*] Maintain a devtmpfs filesystem to mount at /dev
[*] Automount devtmpfs at /dev, after the kernel mounted the rootfs
[*] Block devices --->
<*> Loopback device support
(8) Number of loop devices to pre-create at init time
<*> RAM block device support
(16) Default number of RAM disks
(262144) Default RAM disk size (kbytes)

## Slide 45
截至2016年12月12日晚，LEDE社区接收了ls1046ardb的支持patch

## Slide 46
运行命令配置kernel选项
在OpenWrt/LEDE源代码目录下，运行下列命令，将会弹出kernel的配置菜单，并且可以手工调整kenrel选项
make kernel_menuconfig

## Slide 47
把根文件系统放在USB/SD设备上
两种编译打包rootfs的方法：
通过OpenWrt/LEDE打开cpio
Target Images --->
[*] cpio.gz
ls -l bin/targets/layerscape/64b/lede-layerscape-64b-rootfs.cpio.gz
手工打包
cd build_dir/target-aarch64_armv8-a_musl-1.1.15/root-layerscape/
find . | cpio -o -H newc | gzip -9n >rootfs.cpio.gz

## Slide 48
得到rootfs.cpio.gz后，在Linux主机上手工分区并格式化USB/SD的第一个分区为ext2格式，mount上之后进入该分区目录，下载上面制作的xxxx-rootfs.cpio.gz，然后在当前分区目录解压缩：
cat rootfs.cpio.gz | gunzip | cpio –idm
此时就在USB/SD上部署好了rootfs的内容。把USB/SD插入开发板后上电启动，在uboot里参照下面的格式修改启动参数：
setenv bootargs root=/dev/mmcblk0p1 rw rootdelay=3 noinitrd ……
setenv bootargs root=/dev/sda1 rw rootdelay=3 noinitrd ……
备注：
USB/SD设备需要有个识别分区和加载的过程，必须在bootargs中配置rootdelay参数，否则rootfs不能正常加载。
USB驱动默认是作为kmod在rootfs加载之后才加载初始化的，若把rootfs放在USB盘上，必须事先把USB的驱动用build in的方式编进kernel里。

## Slide 49
多核平台启动的core数量不对
在现有的配置文件target/linux/layerscape/config-4.4中有CONFIG_NR_CPUS=24，但是在移植ls1088ardb/ls2088ardb这样的8 core平台时发现，kernel只启动了4个core。OpenWrt/LEDE可能通过某些机制对NR_CPUS做了单独处理，可以手工修改kernel配置的NR_CPUS然后再编译：
make kernel_menuconfig
Kernel Features --->
(24) Maximum number of CPUs (2-4096)

## Slide 50
新增一个平台后要把前面所有的平台都重新验证一遍
在移植ls1046ardb的到已有ls1043/ls1012支持的OpenWrt/LEDE代码结构时，ls1046ardb验证了各项基本功能，但事后被FAE发现已有的ls1012的PCIE不工作了。经查是由于ls1046ardb的一个kernel patch引入了跟ls1012的冲突，后来修正了这个问题。由于各个平台的kernel patch都是打在同一个tree/branch上的，在每次增加新平台后，必须把之前所有的平台全部验证一遍，才能保证代码的安全可靠。

## Slide 51
ls1088ardb/ls2088ardb的uboot遇到toolchain差异问题
ls1088ardb的uboot用SDK/Linaro的toolchain编译没问题，但用OpenWrt/LEDE的toolchain就提示有头文件/接口函数找不到，后来给ls1088ardb的uboot增加patch去引入那些缺少的头文件/接口函数，才用OpenWrt/LEDE的toolchain编译通过的。
再做ls2088ardb的时候又遇到了同样的问题，但增加patch引入那些头文件/接口函数后，uboot启动到一半就死锁了，而用SDK/Linaro的toolchain就没问题。这两种toolchain都是经过大小不等的修改和定制，遇到这样的问题我们暂时无能为力。于是ls2088ardb的uboot目前是通过用Linaro的toolchain编译后上传到github上当做一个uboot固件的方式来绕过去的。
现在SDK/NPI的各个平台的uboot都自成体系了，不再是之前一个统一的git tree/branch来管理了，这种局面不改变的话，以后遇到的问题恐怕会更多。

## Slide 52
upstream前把各个平台的uboot的支持合并到一起
接上一节，已经upstream的ls1043/ls1012/ls1046，其64b的uboot都是源代码形式的，自己在工作安排之外做了它们3个平台的uboot源代码的基本支持patch的合并工作。但由于现在的各个team的工作不统一、各个平台的uboot源代码自成体系，导致现在各个平台的uboot合并工作会有大量的冲突，靠自己单独节省出来的时间已经无法顺利的做这个合并工作了。希望以后各个team的工作回到统一的git tree/branch上来，尽快完成各平台的uboot支持的upstream。

## Slide 53
各平台的bank切换命令不尽相同
ls1043ardb: cpld reset altbank
ls1046ardb: cpld reset altbank
ls1012ardb: bank1: i2c mw 0x24 0x7 0xfc; i2c mw 0x24 0x3 0xf4;
bank2: i2c mw 0x24 0x7 0xfc; i2c mw 0x24 0x3 0xf5;
ls1088ardb: from bank1 to bank0: i2c mw 66 50 0; i2c mw 66 10 20;i2c mw 66 10 21
from bank0 to bank1: i2c mw 66 50 20; i2c mw 66 10 20;i2c mw 66 10 21
ls2088ardb: qixis_reset altbank

## Slide 54
ls1021atwr只有32b支持，暂不适合在当前代码架构下upstream
https://github.com/fsl-jyt/source/tree/debug-20161208_ls1021atwr-full-flash
ls1021atwr的kernel和uboot代码已经upstream了，只需要添加很少的代码就可以在现有的OpenWrt/LEDE代码结构下增加其支持。但现有的代码结构是同时支持平台的64b和32b，而ls1021atwr只是32b的平台，虽然可以方便的把它添加进来，编译32b也没问题，但在选了64b后也会把它显示出来， OpenWrt/LEDE在做build时也会把所有的平台都编译一遍，那么编译它就会出错了。这样就暂时不适合把这部分支持代码upstream了，但不影响用户在32b下的编译和使用。

## Slide 55
LEDE的各平台patch打回到OpenWrt后，Target Profile里看不到各个平台设备
由于LEDE已经开发了一些新的特性，各平台的移植回到OpenWrt后，在Target Profile里看不到各个平台设备了。于是专门定义了一些profile和device关联起来，利用这种关联使得各个平台设备可以在OpenWrt里可见，并且一次只选定一个设备去编译。具体patch参见如下链接：
https://github.com/fsl-jyt/openwrt/commit/f0e7a7e62dcda128c9b0c0e2901287a569262946

## Slide 56
ls2088ardb和ls1043ardb有NOR flash选项冲突的问题
现有的kernel配置选项中有MTD_CFI_BE_BYTE_SWAP=y，已经upstream的ls1043在此配置下运行没问题。但在增加ls2088后，发现它需要配置为MTD_CFI_NOSWAP=y。这两个选项是互斥的，不能同时选中。因此，在提交upstream的ls1088ardb/ls2088ardb支持patch中并没有包含该选项，特在此处注明，编译ls2088时需要以下步骤去单独修改配置该选项：
make kernel_menuconfig
Device Drivers --->
<*> Memory Technology Device (MTD) support --->
RAM/ROM/Flash chip drivers --->
[*] Flash chip driver advanced configuration options
Flash cmd/query data swapping (NO) --->
(X) NO

## Slide 57
几个开发tree/branch的说明
https://github.com/fsl-jyt/source -- LEDE开发tree
https://github.com/fsl-jyt/source/tree/20161230_ls1088ardb-ls2088ardb-64b --基于已经upstream(ls1012/ls1043/ls1046)的ls1088ardb/ls2088ardb的full flash firmware的支持branch
https://github.com/fsl-jyt/source/tree/debug-20161208_ls1021atwr-full-flash --基于已经upstream(ls1012/ls1043/ls1046)的ls1021atwr的full flash firmware的支持branch
https://github.com/fsl-jyt/openwrt -- openwrt开发tree
https://github.com/fsl-jyt/openwrt/tree/20161230_ls1088ardb-ls2088ardb-64b --backport已经upstream到LEDE的patch回到openwrt，ls1012ardb/ls1043ardb/ls1046ardb/ls1088ardb/ls2088ardb的全部支持branch
https://github.com/fsl-jyt/u-boot u-boot源代码tree
https://github.com/fsl-jyt/u-boot/tree/sdk-v2.0-1611_ls1043-ls1012-ls1046 --基于SDK2.0的ls1012/ls1043/ls1046支持branch
https://github.com/fsl-jyt/u-boot/tree/sdk_ls1088a_brngup_1612 --ls1088ardb的支持branch
https://github.com/fsl-jyt/u-boot/tree/sdk_ls1088a_ls2088a_layerscape_1612 --ls2088ardb的支持branch
https://github.com/fsl-jyt/uboot-ls-32b --uboot binary tree
https://github.com/fsl-jyt/mc-binary --DPAA2.0 MC系列固件
https://github.com/fsl-jyt/ppfe --ppfe固件
https://github.com/fsl-jyt/fm-ucode -- fman固件
https://github.com/fsl-jyt/linux-wrt --OpenWrt/LEDE base Linux develop tree

## Slide 58
截至2017年1月3日，LEDE社区接收了ls1088ardb/ls2088ardb的支持patch

## Slide 59: 一些典型应用场景及所要搭配的相关软硬件
存储相关的：ftp，samba，pcie-sata，硬盘，离线下载
多媒体相关的：音频/视频-采集/播放，媒体服务器，点对点音频对话、视频播放，摄像头、显卡
网站相关的：LAMP，wifi广告，luci开发，外部访问家庭wifi上的个人博客，wifidog认证，wifi营业厅排队和广播
网络：无线互连自组网，室内wifi定位，翻墙，多拨叠加宽带，vpn，中继，防火墙，转发规则，蓝牙/zigbee/wifi网络互连
测试：Atheros/Broadcom/Marvell/Ralink/Realtek/等主流wifi卡搭配ls1043和ls1012时的性能数据？帮助用户选型。
高级无人餐厅：手机连接餐厅wifi网站，wifi餐厅菜单广告，微信/无线下单，wifi室内定位、辅助无人机餐厅内自动端盘送餐、无人机集成支付芯片完成现场买单。

## Slide 60: ath9k wifi环境搭建
ls1043移植到OpenWrt之后，在谢啸东和廖国旗帮助下，搭建起来一个ls1043ardb使用ath9k无线卡的环境，主要涉及到一些OpenWrt、kernel、LUCI的配置，在此记录配置过程并对两位同事表示感谢！

## Slide 61
---wrt: make menuconfig
Libraries --->
<*> libnfnetlink
<*> libnl
Network --->
<*> hostapd
-*- hostapd-common
<*> hostapd-utils
Kernel modules --->
Wireless Drivers --->
<*> kmod-ath9k
Base system --->
<*> dnsmasq

## Slide 62
---wrt: make kernel_menuconfig
[*] Networking support --->
-*- Wireless --->
[*] Wireless extensions
[*] WEXT_SPY
[*] WEXT_PRIV
<*> cfg80211 - wireless configuration API
[*] enable powersave by default
<*> Generic IEEE 802.11 Networking Stack (mac80211)
[*] Minstrel
[*] Minstrel 802.11n support
-*- Enable LED triggers
Device Drivers --->
[*] Network device support --->
[*] Wireless LAN --->
<*> Atheros Wireless Cards --->
[*] Atheros bluetooth coexistence support
<*> Atheros 802.11n wireless cards support
[*] Atheros ath9k PCI/PCIe bus support
[*] Atheros ath9k support for PC OEM cards

## Slide 63
---wrt kernel bootup:
/etc/init.d/firewall stop
vi /etc/config/wireless #删除或注释掉option disabled 1这句
wifi up
passwd #修改root用户密码
---wrt luci login as root:
network->firewall->traffic rules->New source NAT(bottom):
name:xxxx
source zone:lan
destination zone:wan
to source IP:10.193.20.100(eth1)
[save & apply]

## Slide 64: Q & A
欢迎大家继续补充开发过程中遇到的问题和记录解决的过程
技术的积累和经验的传承，需要每一个参与者的共同协作和努力